## Slide 1
平成22年度第6回CREST-JSTワークショップ
名古屋大学 竹中規雄
2010/10/5
QM/MM-MDシミュレーションの高精度化 その3
~ OE-MD法へのスムージングアルゴリズムの実装~

## Slide 2
今回のワークショップの目的
ワークショップの内容
3レイヤーONIOM-EE-MD(OE-MD)法の高精度化のため、溶媒水分子の入れ替えを考慮したスムージングアルゴリズムの実装を行い、本アルゴリズムの有効性を検証した。
・ スムージングアルゴリズムの実装
・ テスト計算結果と考察
・ 今後の予定

## Slide 3
3レイヤーONIOM-EE-MD法の概要
気液界面系への適用
酵素反応系への適用
溶液中イオン化反応への適用
①
②
③
Electronic Embedding (EE)法
(内側のQM領域の計算の際に、周りの環境の影響を考慮する。)
QM/MM間のLJパラメータ依存性の緩和
＋
活性中心の周りの環境の分極効果
QM領域を低コストで大幅に拡張可能
(~数百原子程度をQMで扱ったとしても溶質のみのQM/MM-MD法と同程度のコスト)

## Slide 4
スムージングアルゴリズムの実装
QM-MM領域間の勾配に対するスムージングアルゴリズム
境界領域
MM領域
QM領域
：QM領域 (r1)での勾配、
：QM領域 (r0)での勾配
ri
最近接距離
今回の実装では、QM/MM間相互作用のカットオフ判定やQM領域のカットオフ判定と同様に、溶質-溶媒水分子間の最近接原子間距離を
用いて、残基単位で溶媒水分子の勾配のスムージングを行った。
前回の資料の式から訂正あり

## Slide 5
スムージングアルゴリズムの計算手順
① 通常のOE-MD法の計算では、1step当たり3回のQM/MM計算(real,low、
model,high、model,low)を行う。スムージングを行う場合、追加でQM領域
をreal系よりもさらに拡張したQM/MM計算(real’,low)も行う。
② スムージング領域に含まれる溶媒水分子の番号とその最近接原子間距離
を配列へ記録し、スムージングを行う溶媒水分子を特定する。
③ スムージング領域に含まれる溶媒水分子に対して、 (real’,lowの勾配)
と (real,lowの勾配)を用いて、前頁の計算式により勾配へ補正を行う。

## Slide 6
テスト計算結果と考察
対象モデル： グリシン分子(ZW) 1個 + 水分子 5306個
グリシン分子: MP2/6-31+G(d,p)
溶媒水分子: QM(PM6法) + MM(TIP3Pモデル)
溶媒のQM領域のカットオフ距離 (qmcut): 3 Å, 6 Å
インターバル距離：1 Å (1 fs刻みでサンプリング)
(過去の論文では0.2 fs刻みで0.2 Åの値を採用)
QM-MM間およびMM間のカットオフ距離:12 Å, 9 Å
セルサイズ: 54.8×54.8×54.8 Å3 (密度 約1.0 g/cm3)
NVTアンサンブル
温度: 300 K
MM-MD計算で平衡化後、3レイヤーOE-MD法によりサンプリングを行った。

## Slide 7
スムージングアルゴリズム適用前と適用後の勾配 (qmcut=3 Å)
label | 最短距離 | real, lowの勾配 (fMM) | real’, lowの勾配 (fQM) | スムージング後の勾配
Ox | 3.246421794 | 12.20241606 | 1.134146609 | 2.504335963
Oy |  | 20.54772912 | 12.04852131 | 13.10067532
Oz |  | -4.516470961 | -6.422722327 | -6.186739155
H1x |  | -6.960123255 | -2.530049355 | -3.078467526
H1y |  | -6.252674865 | 0.373488168 | -0.446793457
H1z |  | 1.758939432 | -0.277773848 | -2.56E-02
H2x |  | -5.925603882 | 0.247731036 | -0.516493021
H2y |  | -10.8152614 | -11.61197091 | -11.51334276
H2z |  | -1.168211247 | 4.673198123 | 3.950064578
表1 境界領域に含まれる溶媒水分子の酸素原子のx座標(Ox)の勾配
表2 残基Aの溶媒水分子の勾配
residue | 最短距離 | real, lowの勾配 (fMM) | real’, lowの勾配 (fQM) | スムージング後の勾配
A | 3.246421794 | 12.20241606 | 1.134146609 | 2.504335963
B | 3.039492318 | 1.202864563 | -1.744554782 | -1.734522166
C | 3.612314277 | -29.90689543 | -16.49194675 | -24.76413047
D | 3.92370752 | -31.9773027 | -3.337792415 | -31.3734115
E | 3.681901534 | -13.39422134 | -11.255819 | -12.79439313
OE-MD法で平衡化直後の溶媒配置に対して、スムージング前後のデータを示す。
(表の単位はkcal/mol・Å)
fMMとfQMのずれは大きいため、スムージングは必須である。

## Slide 8
スムージングアルゴリズム適用前と適用後の勾配 (qmcut=6 Å)
表1 境界領域に含まれる溶媒水分子の酸素原子のx座標(Ox)の勾配 (5残基のみ)
表2 残基Fの溶媒水分子の勾配
label | 最短距離 | real, lowの勾配 (fMM) | real’, lowの勾配 (fQM) | スムージング後の勾配
F | 6.806113732 | -21.9667197 | -4.128914348 | -20.0092883
G | 6.17484559 | -14.20804177 | -5.185878321 | -5.83239359
H | 6.691119685 | -8.382354856 | -3.296611805 | -7.117960419
I | 6.170241543 | -2.812889535 | -8.782765606 | -8.376186304
J | 6.300622576 | -23.78769426 | -14.2821937 | -16.15196558
~ | ~ | ~ | ~ | ~
label | 最短距離 | real, lowの勾配 (fMM) | real’, lowの勾配 (fQM) | スムージング後の勾配
Ox | 6.806113732 | -21.9667197 | -4.128914348 | -20.0092883
Oy |  | 1.404127916 | 6.106117793 | 1.920100732
Oz |  | 1.412517567 | -2.519074468 | 0.981084351
H1x |  | 9.37481621 | 0.709877371 | 8.423969225
H1y |  | -0.717717547 | -3.955566314 | -1.073022852
H1z |  | 5.961620219 | 10.47741363 | 6.457160768
H2x |  | 15.48914012 | 3.3067969 | 14.15231079
H2y |  | 3.92049946 | 0.914102613 | 3.590592529
H2z |  | -9.067630497 | -9.209797765 | -9.083231221
理論レベルの違い(MM or QM)の違いが本質的であり、QM領域を拡張したとしても、fMMとfQMのずれは大きく、スムージングは必要である。

## Slide 9
スムージング領域に存在する溶媒水分子の距離の時間変化
図1 0 stepの時点で存在する溶媒水分子の距離のトラジェクトリ
(スムージングを行っていない場合)
図2 0 stepの時点で存在する溶媒水分子の距離のトラジェクトリ
(スムージングを行った場合)
Time step
(1 ps)
rmin, Å
溶媒のQM領域のカットオフ距離が3 Åの場合に、平衡化後1000 stepのサンプリングを行い、スムージング領域に存在する溶媒水分子と溶質との最近接原子間距離を求めた。
スムージングを行うと、スムージング領域に含まれる水分子のトラジェクトリに大きな違いがみられるものの、距離の時間変化そのものは緩やかである。
(1 ps)
Time step
次頁では赤丸部分で勾配がスムーズに移行できているかチェックを行った。
rmin, Å

## Slide 10
スムージングアルゴリズム適用後の勾配の時間変化
平衡化後1000 stepのサンプリングを行い、スムージング領域に存在する残基1および残基4の溶媒水分子の酸素原子のx座標(Ox)の勾配(real,low)の時間変化を求めた。
図1 残基1の勾配のトラジェクトリ
図2 残基4の勾配のトラジェクトリ
切り替わり
スムージングアルゴリズム適用後の勾配の時間変化は連続的であり、
本アルゴリズムが非常に有効であることを示している。
勾配, kcal/mol・Å
勾配, kcal/mol・Å
Time step
(1 ps)
(1 ps)
Time step

## Slide 11
スムージングへのQM/MM-Ewald法の影響の検証
fMMではEwald法により遠距離の静電相互作用が考慮されているのに対して、fQMではカットオフを用いているため、相互作用する溶媒の数に違いがある。この違いがどの程度
影響するのか調査するため、 QM/MM-Ewald法を用いた場合に、スムージング領域に存在する残基1の溶媒水分子の酸素原子のx座標(Ox)の勾配に関して解析を行った。
Time step
(1 ps)
rmin, Å
図1 残基1の距離のトラジェクトリ (境界領域のみ)
図2 残基1の勾配のトラジェクトリ
(初期構造は同じであるが、それ以降の構造は異なる)
(1 ps)
Time step
スムージングを行う場合、QM/MM-Ewald法の影響は無視できない。
(個別のトラジェクトリではなく、統計量への影響については今後調査予定)

## Slide 12
今後の予定
・ OE-MD法のプログラム開発はほぼ完了したので、本手法を具体的な
イオン化反応系や界面反応系などへ適用し、論文としてまとめる。
・ 通常のQM/MM-MD法およびOE-MD法において、水溶液中振動解析
を高速に行うため、Gaussian09とのインターフェイスを利用したプログラム
の開発を行う(QM/MM-MD法のアルゴリズムについては以前報告済み) 。
・ OE-MD法で用いるPM6法の計算精度をアップグレードするため、
NDDO-SSRP法を単分子(QM)からクラスター(QM)へ拡張する。
(PM6法は、グリシン-水分子系への適用においては十分に有効)